## Slide 1: 汇编语言与逆向技术 第2章 IA-32处理器体系结构

## Slide 2: 本章知识点
计算机体系结构
IA-32处理器体系结构
IA-32的内存管理

## Slide 3: 计算机体系结构

## Slide 4: 计算机基本概念
计算机基本结构
指令执行周期
内存的读取
程序是如何运行的

## Slide 5: 计算机基本结构

## Slide 6: 计算机基本结构
中央处理器（CPU，Central Processor Unit)进行计算和逻辑操作的地方
  寄存器（Register）
  时钟（clock）
  控制单元（CU，Control Unit）
  算数逻辑单元（ALU，Arithmetic Logic Unit）

## Slide 7: CPU
寄存器：数据存储，数量有限
时钟：同步CPU的内部操作
控制单元：控制机器指令的执行步骤
算数逻辑单元：算术运算、逻辑运算

## Slide 8: CPU时钟
每个时钟周期CPU完成一步操作
时钟频率=1/时钟周期
时钟频率反映了CPU速度的快慢
当前流行的CPU主频3GHz
可通过软件优化提升主频利用率，实现超频

## Slide 9: 内存存储单元
Memory storage unit存放指令和数据的地方
核心频率133MHz~200MHz （存储单元频率、刷新频率）
DDR2-800、DDR3-1600、DDR4-2400等，并不是内存的真正频率，而是业界约定俗成的等效频率（数据传送频率）
是硬盘的20-30倍

## Slide 10: 总线（bus）
数据总线（data bus）
地址总线（address bus）
控制总线（control bus）
常见如 333MHz，400MHz，800MHz

## Slide 11
  地址总线的宽度决定了CPU的寻址能力；
  数据总线的宽度决定了CPU与其它器件进行数据传送时的一次数据传送量；
  控制总线宽度决定了CPU对系统中其它器件的控制能力。
总线（Bus）

## Slide 12: 指令执行周期
单条机器指令的执行包括一系列操作
  取指令：指令指针IP
  解码：控制单元CU确定执行什么操作
  取操作数：从内存读操作数
  执行：算数逻辑单元ALU
  存储输出操作数：向内存写入

## Slide 13
指令执行周期
③
①
②
③
④取数据
⑤
⑥ 存数据

## Slide 14
CPU内部包括哪些基本部件？
ALU
CU
Register
Clock
A
B
C
D
提交
多选题
10分

## Slide 15
下面哪个设备的时钟频率最高？
CPU
总线
内存
A
B
C
提交
单选题
10分

## Slide 16: IA-32处理器体系结构

## Slide 17: IA-32处理器体系结构
IA-32（Intel Architecture 32-bit）英特尔32位体系结构
  1985年 80386 CPU首先使用
  32位内存地址、32位数据操作数

## Slide 18: 工作模式
实地址模式 （Real-Address Mode）
  16位，8086程序设计环境
保护模式（Protected Mode）
  32位，IA-32程序设计环境
  提供了虚拟8086模式：执行和兼容旧的8086程序

## Slide 19: 实地址模式
16位的8086程序设计环境
  20条地址线、可存储空间1MB（2的20次方）
  16位寄存器如何兼容？
    使用一个段选择器（通常是一个段寄存器，如CS、DS、ES等）和一个偏移地址相结合来产生一个20位的物理地址
    物理地址（20位） = 16位段地址 << 4（即*16）+ 16位偏移地址

## Slide 20: 保护模式
IA-32 CPU的存储管理和保护机制
  多任务操作系统
  程序有独立的4GB内存存储空间（2的32次方）

## Slide 21: 地址空间
IA-32 CPU 4GB 地址空间
  32位的寻址上限
8086只有1MB地址空间

## Slide 22
哪种操作模式，程序可以拥有4GB的地址空间？
保护模式
实地址模式
虚拟8086模式
A
B
C
提交
单选题
10分

## Slide 23: 寄存器（Register）
寄存器是CPU内部的高速存储单元
  比内存的访问速度快很多
  优化循环结构执行速度，把循环计数变量放到寄存器中。

## Slide 24: 通用寄存器 8个32位通用寄存器 EAX EBX ECX EDX ESP EBP ESI EDI

## Slide 25: 段寄存器
CS：Code Segement，代码段寄存器
SS：Stack Segment，栈段寄存器
DS：Data Segment，数据段寄存器
ES：Extra(Data) Segment，数据段寄存器
FS：Data Segment，数据段寄存器
GS：Data Segment，数据段寄存器

## Slide 26: EFLAGS寄存器

## Slide 27: 零标志
零标志（ZF）：若算数或者逻辑运算结果为0则将其置1，反之清零
  xor eax, eax
  jz //当z为1时则跳转（与je功能上相同）

## Slide 28: 进位标志
进位标志（CF）：在无符号算术运算的结果最高有效位(most-significant bit)发生进位或借位则将其置1，反之清零。
  add eax，0xffffffff
  jc

## Slide 29: 溢出标志
溢出标志（OF）：在有符号算术运算的结果是较大的正数或较小的负数，并且目的操作数无法容纳时，将该位置1，反之清零。
常用于为带符号整型运算指示溢出状态。
MOV AL, 100 ; AL = 100
ADD AL, 50 ; AL = AL + 50

## Slide 30: 符号标志
符号标志（SF）：该标志被设置为有符号整型的最高有效位。
0表示算术或者逻辑运算结果为正
1表示算数或者逻辑运算结果为负

## Slide 31: 奇偶标志
奇偶标志（PF）：如果结果的最低有效字节(least-significant byte)包含偶数个1位则该位置1，否则清零。
常用于数据校验

## Slide 32: 辅助进位标志
辅助进位标志（AC）：如果算术操作在结果的第3位发生进位或借位则将该标志置1，否则清零。
这个标志在BCD(binary-code decimal)算术运算中被使用。

## Slide 33: 控制标志
方向标志（DF）
  控制串指令(MOVS, CMPS, SCAS, LODS以及STOS)
  设置DF标志使得串指令自动递减（从高地址向低地址方向处理字符串），清除该标志则使得串指令自动递增
  STD以及CLD指令分别用于设置以及清除DF标志。

## Slide 34: 系统标志
TF：将该位设置为1以允许单步调试模式，清零则禁用该模式。
调试器的单步调试功能

## Slide 35
两个无符号整数A、B，A减B之后的CPU状态寄存器的CF和ZF标志位结果如下，哪种状态表示A大于B？
CF=0，ZF=0
CF=1，ZF=0
CF=0，ZF=1
CF=1，ZF=1
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
如果A大于B，A减B，不等于0，所以ZF为0，不产生进位或者借位，所以CF为0
答案解析
答案解析
单选题
10分

## Slide 36: 指令指针
指令指针寄存器（EIP）存放下一条机器指令的内存地址。
跳转指令可以修改指令指针寄存器

## Slide 37
哪个寄存器存储了下一条要执行机器指令的内存地址？
EAX
EFLAGS
EIP
ESP
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
EIP指令指针寄存器，存储下一条要执行CPU指令的内存地址
答案解析
答案解析
单选题
10分

## Slide 38
下列哪些是通用寄存器？
EAX
EFLAGS
EIP
ESP
A
B
C
D
提交
FS
E
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
EFLAGS是标志寄存器
EIP是指令指针寄存器
FS是段寄存器
答案解析
答案解析
多选题
10分

## Slide 39: IA-32内存管理

## Slide 40: IA-32内存管理
IA-32保护模式的内存管理比实地址模式要复杂
  多任务
  多用户
  段模式、页模式
  页模式也是基于段模式的，通常称为段页式

## Slide 41: 保护模式
每个程序有独立的4GB虚拟地址空间
  数据
  指令
  数据  指令
虚拟地址到物理地址的转换是透明的

## Slide 42: 段管理
一般保护模式的程序有3个段
  代码段，CS
  数据段，DS
  堆栈段，SS
段是一块内存空间

## Slide 43: 段管理
GDT（Global Descriptor Table）全局描述符表
  整个系统只有一个GDT（64bit）
  Intel提供了一个寄存器GDTR用来存放GDT的入口地址
LDT（Local Descriptor Table）局部描述符表
  每个程序都有自己的LDT
  IA-32为LDT的入口地址也提供了一个寄存器LDTR
  因为在任何时刻只能有一个任务在运行，所以LDTR也只需要有一个

## Slide 44: 平坦分段模式（全局描述）
单任务、全局描述符表（GDT）

## Slide 45
多段模式（局部描述）
多任务、局部描述符表（LDT）

## Slide 46: 分页机制（虚拟内存）
段又被分割成内存页（page）（ 4096字节）
实现了运行程序的总内存远大于计算机的物理内存
提高内存的利用率，减少内存碎片
页交换，不使用的内存页被交换到硬盘上
  虚拟内存空间大于实际的物理内存空间
  页交换降低程序执行速度

## Slide 47: 分页机制
分页的任务是进行硬盘到内存的地址转换，需要唯一确定进程所有的页地址
地址转换的起始点：正在使用的页目录的地址，一般放在CPU的CR3寄存器中
每个进程都有其独立的虚拟地址空间（最大为4G，即2^32）
每一个32位的线性地址被划分三部分：页目录索引（10位），页表索引（10位），偏移（12位），以CR3为起点最终找到物理地址页

## Slide 48
分页机制
第一步：在CR3装入进程的页目录地址
第二步：线性地址前十位加CR3，在页目录下找到对应的索引项即页表地址（PDE）。
第三步：根据线性地址中间十位加当前页表初始位，在页表下找到对应的索引项即页的起始地址（PTE）。
第四步：将页的起始地址与线性地址最后12位相加，得到物理地址（PTT）。

## Slide 49
通过虚拟地址读取一个内存数据，至少要访问多少次内存？
1
2
3
4
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
从页目录中读取页表地址
从页表地址读取页的地址
从页中读取内存数据
答案解析
答案解析
单选题
10分